Антенна “Storm”

Не требует заземления. Полностью водонепроницаема. Малогабаритная антенна большой мощности. Предназначена для работы в любых условиях. В качестве базовой она может быть смонтирована: на мачте, на чердаке, мансарде или на балконе. Ударопрочный кожух обеспечивает защиту, в то же время небольшие размеры делают установку антенны простой. Имеет элементы крепления. Подстройка КСВ производится укорочением кабеля.

Технические характеристики:

- Диапазон частот - 27 МГц

- Количеств каналов - 200

- Макс. подводимая мощность – 500 Вт

- КСВ мин - 1-1,2

- Усиление - 9Дб

- Длина - 1000 мм

Оптимальные рабочие характеристики достигаются при использовании определенных длин коаксиального кабеля: RG58U, RG58AU или RG8U c сопротивлением 52 Ом.

Рекомендуемые длины кабеля: 273 см, 546 см, 848 см, 1234 см, 1798 см, 2377 см.

Несмотря на то, что могут использоваться любые длины кабеля, оптимальные рабочие характеристики могут быть достигнуты с вышеприведенными длинами.