ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ И МОЩНОСТИ фирмы DIAMOND ANTENNA CORPORATION, ЯПОНИЯ

SX-200 / SX-400

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SX-200 / SX-400 представляет собой измеритель ксв и мощности вставного типа, включаемый между передатчиком и антенной. Передаваемую мощность и КСВ можно измерять с помощью очень простых операций. Кроме этих традиционных измерений, с помощью функции контроля пиковой мощности огибающей в режиме одной боковой полосы можно измерять максимальное значение мощности огибающей. С помощью широкополосного, создающего низкие вносимые потери направленного ответвителя фирмы DIAMOND эти измерения можно проводить, оказывая минимальное влияние на линию передачи.

# До начала эксплуатации

- Не пытайтесь открыть корпус прибора и потрогать его изнутри, поскольку это может привести к неправильной работе прибора или вызвать большую погрешность измерения. Прибор, особенно в секции направленного ответвителя, невозможно ремонтировать без специальных измерительных инструментов. Обратите внимание на то, что гарантия не распространяется на прибор, измененный пользователем в любой его части.

- Поскольку прибор показывает радиочастотную мощность на входном конце системы, то для того, чтобы узнать ее значение на выходном конце, необходимо из показываемой радиочастотной мощности вычесть величину, эквивалентную величине вносимых потерь.

- При работе в режиме одной боковой полосы, радиочастотная мощность,  показываемая с помощью функции контроля пиковой мощности огибающей (PEP MONI) составляет приблизительно от 70% до 90% пиковой мощности обычного разговорного уровня. Из-за постоянной времени RC-цепи прибор не может показывать все 100% пиковой мощности.

## Обратите внимание

1. Прибор имеет следующий перекрываемый диапазон частот:
	SX-200: 	1,8  -   525 МГц

SX-400: 	140  -  525 МГц

2. Диапазон измерения мощности составляет 200 Вт. При передаче в режиме FM, СW, RADIO FAX или RTTY не превышайте следующие пределы непрерывной максимальной мощности. В противном случае, может перегореть приемный блок секции направленного ответвителя.

SX-200 1,8 - 3,5 МГц 100 Вт 3,5 - 50 МГц 150 Вт 50 - 100 МГц 100 Вт 100 - 200 МГц 70 Вт SX-400 140 - 220 МГц 150 Вт 400 -525 МГц 100 Вт

3. Поскольку в приборе содержится точный механизм, не роняйте прибор и не подвергайте его действию жесткой ударной нагрузки

### Описание панели управления

Рис. 1

- Измерительный прибор

Показывает излучаемую радиочастотную мощность, отраженную радиочастотную мощность и КСВ.

Самая верхняя шкала предназначена для измерения КСВ на большой  (Н) и малой (L) мощности. Шкала для измерения КСВ на малой мощности рассчитана на радиочастотную мощность ниже 5 Вт.

Шкала для измерения КСВ на большой мощности рассчитана на радиочастотную мощность свыше 5 Вт.

Вторая и третья шкалы предназначены для измерения радиочастотной мощности в пределах 5 Вт, 20 Вт и  200 Вт.

- Переключатель пределов измерения

#### Позволяет выбирать один из следующих пределов измерения радиочастотной мощности: 5 Вт, 20 Вт и  200 Вт.

- Функциональный переключатель

Позволяет переключать прибор из режима измерения радиочастотной мощности в режим измерения КСВ и наоборот.

- Ручка калибровки

Позволяет устанавливать предел измерения радиочастотной мощности в зависимости от величины передаваемой радиочастотной мощности, необходимой для измерения КСВ. Предел измерения возрастает по мере поворота ручки по часовой стрелке.

# Переключатель направления

# Позволяет выбирать, какая мощность будет измеряться, радиочастотная мощность прямой волны или радиочастотная мощность отраженной волны.

# Переключатель контроля средней или пиковой мощности огибающей

# Для измерения радиочастотной мощности в обычном режиме установите этот

# переключатель в положение  [              ].

# Для измерения радиочастотной мощности в режиме одной боковой полосы

# установите этот переключатель в положение  [            ].

# Винт настройки нуля измерительного прибора

Служит для настройки нуля измерительного прибора с помощью обычной отвертки, если показания прибора, когда он не используется, сильно отличаются от нуля.

Рис. 2

- ТХ

Радиочастотный вход от  внешнего радиооборудования, соединяемый с помощью 50-омного коаксиального кабеля с UHF-разъемом.

- АNT

Радиочастотный выход на антенну или поглощающую нагрузку, соединяемый с помощью 50-омного коаксиального кабеля с UHF -разъемом.

- DC-13,8

Разъем для подключения внешнего источника питания постоянного тока для подсветки шкалы измерительного прибора и работы светодиодного индикатора. Допустимое напряжение источника постоянного тока составляет 11 - 15 В. Соедините красный провод с положительным, а черный провод  с отрицательным полюсом источника. Для измерения внешний источник питания не требуется.

###### Установка

###### Соединение

- Соедините приемопередающий вход блока с антенным выходом радиооборудования с помощью коаксиального кабеля с UHF-разъемом и антенный выход блока с антенным фидером или поглощающей нагрузкой.

- Для подсветки шкалы измерительного прибора соедините прилагаемый кабель питания постоянного тока между источником питания и разъемом DC на задней стенке прибора, как показано на рис. 2. Напряжение источника постоянного тока должно составлять 11- 15 В. Красный провод должен быть соединен с положительным, а черный провод  - с отрицательным полюсом источника.

###### Измерение радиочастотной мощности прямой волны

Измерьте радиочастотную мощность, поступающую от радиооборудования в антенну. При измерении радиочастотной мощности прямой волны чем больше показания измерительного прибора, тем больше радиочастотной мощности поступает в антенну, а радиочастотная мощность отраженной волны минимальна.

Рис. 3

- Установите переключатель "FUNCTION" (ФУНКЦИЯ) в положение "POWER" (МОЩНОСТЬ).

- Установите переключатель "POWER" (МОЩНОСТЬ) в положение "FWD" (ПРЯМАЯ ВОЛНА).

- Установите переключатель "RANGE" (ПРЕДЕЛ) на соответствующий предел измерения радиочастотной мощности. Если радиочастотная выходная мощность радиооборудования составляет 10 Вт, установите этот переключатель в положение "20 W" (20 Вт). Если радиочастотная выходная мощность радиооборудования составляет 100 Вт, установите этот переключатель в положение "200 W" (200 Вт).

- Убедитесь в том, что антенный выход соединен с антенной или поглощающей нагрузкой.

- Включите радиооборудование на передачу, исключение составляет режим одной боковой полосы (SSB). При этом индикатор должен показывать радиочастотную мощность прямой волны, пропорциональную выходной радиочастотной мощности оборудования.

- В режиме одной боковой полосы пиковую мощность огибающей можно контролировать, установив переключатель "AVG PEP MONI" (КОНТРОЛЬ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ ОГИБАЮЩЕЙ) и говоря в микрофон.

###### Измерение радиочастотной мощности отраженной волны

При измерении радиочастотной мощности отраженной волны чем меньше показания измерительного прибора, тем лучше присоединенная антенна распространяет передаваемую мощность. В данном случае, радиочастотная мощность отраженной волны представляет собой ту часть передаваемой мощности, которая не распространяется антенной из-за ее неидеальной распространяющей способности.

Рис. 4

- Установите переключатель "FUNCTION" (ФУНКЦИЯ) в положение "POWER" (МОЩНОСТЬ).

- Установите переключатель "POWER" (МОЩНОСТЬ) в положение "REF" (ЭТАЛОН).

- Установите переключатель "RANGE" (ПРЕДЕЛ) на соответствующий предел измерения радиочастотной мощности. Если радиочастотная выходная мощность радиооборудования составляет 10 Вт, установите этот переключатель в положение "20 W" (20 Вт). Если радиочастотная выходная мощность радиооборудования составляет 100 Вт, установите этот переключатель в положение "200 W" (200 Вт).

- Убедитесь в том, что антенный выход соединен с антенной или поглощающей нагрузкой.

- Включите радиооборудование на передачу. При этом индикатор должен показывать радиочастотную мощность отраженной волны.

- Если измерительный прибор не показывает никакой мощности, переключите переключатель "RANGE" (ПРЕДЕЛ) на меньший предел измерения.

Рис. 5

###### Измерение КСВ

- Установите переключатель "FUNCTION" (ФУНКЦИЯ) в положение "CAL" (КАЛИБРОВКА).

- Поверните ручку "CAL" (КАЛИБРОВКА) полностью против часовой стрелки до положения "MIN" (МИНИМУМ).

- Включите радиооборудование на передачу и поверните ручку "CAL" (КАЛИБРОВКА) по часовой стрелке так, чтобы стрелка измерительного прибора находилась в положении "(".

- В то время как оборудование остается включенным на передачу, установите переключатель "FUNCTION" (ФУНКЦИЯ) в положение "SWR" (КCВ). При этом индикатор должен показывать КСВ используемой антенны.. Обратите внимание на то, что для снятия показаний КСВ имеется две шкалы, Н и L. Если передаваемая радиочастотная мощность меньше 5 Вт, считывайте показания по шкале L, а если передаваемая радиочастотная мощность больше 5 Вт, считывайте показания по шкале H.

Зависимость радиочастотной мощности отраженной волны от КСВ можно выразить в виде следующей таблицы:

| КСВ | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЧ-мощность отраженной волны (%) | 0 | 0,22 | 0,8 | 4,0 | 11,1 | 18,4 | 25,0 |

5. Величина КСВ вычисляется по следующей формуле:

_         _

(Pпр + (Ротр

КСВ = -------------------

_        _

(Pпр - (Ротр

где:	Pпр - мощность прямой радиочастотной  волны,

Ротр - мощность отраженной радиочастотной волны.

Примечание

Если измеренное и вычисленное значения КСВ сильно отличаются друг от друга, более точным из них будет вычисленное значение, благодаря частотной характеристике приемного диода, используемого в секции направленного ответвителя.

###### Если значение КСВ слишком велико

Если значение КСВ слишком велико, проверьте, что правильно собраны и спаяны антенна и коаксиальный кабель с разъемом. Кроме того, повышенное значение КСВ может быть вызвано местом расположения антенны, находящимися неподалеку зданиями и т.д.

Технические характеристики

|  | SX-200 | SX-400 |
| --- | --- | --- |
| Частотный диапазон | 1,8 - 200 МГц | 140 - 525 МГц |
| Диапазон измерения мощности | 0 - 200 Вт |
| Пределы измерения | 5 Вт, 20 Вт и 200 Вт | 5 Вт, 20 Вт и 200 Вт |
| Точность измерения в конце шкалы | 5 Вт ( 5% 20 Вт ( 7,5% 200 Вт ( 5% плюс 15% от предела измерения для частот от 160 до 200 МГц | 5 Вт ( 10% 20 Вт ( 5% 200 Вт ( 5% минус 10% от предела измерения для частот от 220 до 420 МГц и плюс 10% от предела измерения для частот от 450 до 525 МГц |
| Минимальная мощность для измерения КСВ | 1 Вт | 4 Вт |
| Диапазон измерения КСВ | 1,0 - ( | 1,0 - ( |
| Максимальные вносимые потери | 0,15 дБ (1,8 - 3,5 МГц) 0,2 дБ (150 - 200 МГц) | 0,1 дБ (140 - 250 МГц) 0,2 дБ (400 - 470 МГц) 0,3 дБ (470 - 525 МГц) |
| Волновое сопротивление | 50 Ом | 50 Ом |
| Соединительные разъемы | UHF-разъемы (типа SO) | UHF- разъемы (типа SO) |
| Габаритные размеры | 155 х 63 х 103 мм |
| Вес | 540 г | 540 г |
| Комплект поставки | Инструкция по эксплуатации Кабель для питания от внешнего источника постоянного тока |