| Трансформатор | Напряжение на вторичных обмотках, В | Максимальный ток вторичных обмоток, А |
| --- | --- | --- |
|  | 11 - 12, 13 - 14 | 15 - 16, 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 |  |
| ТПП254 | 2,5 | 5 | 1,34 | 1,34 | 1,76 |

Технические условия: ВУШК.671110.001 ТУ

Завод-изготовитель: ОАО «Трансвит», г. Великий Новгород

Примечания:

- Принципиальная схема трансформаторов ТПП броневой конструкции помещена на рисунке.

- Для включения в сеть 220 В выводы 5 и 6 соединяют перемычкой, а выводы 1 и 10 подключают к сети.

- С 1979 г. часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения их нумерации и только на напряжение 220 В. Подключение сети в этом случае производить к выводам 2 и 9.

- Масса трансформатора ТПП254 равна 1,0 кг.